- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Медицинская мебель серии «Аркодент» представляет из себя металлические цельносварные модули (сталь 1 мм, 3% углерода), на базе которых конструируются любые комплекты для медицинских кабинетов.

1.2. Габаритные размеры:

- стандартного напольного модуля: в. – 880 мм, ш. – 500 мм, г. – 600 мм.

- стандартного напольного углового модуля: в. – 880 мм, ш. – 830 мм, г. – 830 мм.

- стандартного навесного модуля: в. – 470 мм, ш. – 500 мм, г. – 370 мм

- стандартного навесного углового модуля: в. – 470, ш. – 650 мм, г. – 370 мм

1.3. Монтаж медицинской мебели может осуществляться только в полностью подготовленном помещении.

1.4. Запрещается осуществлять монтаж во время проведения любых строительных работ, включая все виды косметического ремонта.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

2.1. Не рекомендуется устанавливать  мебель в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

2.2. Не рекомендуется устанавливать мебель в запыленных помещениях.

2.3. Стены и пол помещения должны быть выравнены; углы – прямые. Допускается отклонение от прямого угла не более 2-х градусов.

2.4. Плинтусы не должны быть шире 50 мм

2.5. Любые короба и коммуникации, проходящие вдоль стены, не должны превышать 80 мм в ширину.

2.6. Рабочий проем входной двери должен составлять не менее 800 мм.

2.7. При  наличии в комплекте крупногабаритных столешниц, необходимо обеспечить возможность их занесения в помещение через окно.

2.8. При монтаже необходимо обеспечить достаточную освещенность помещения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОММУНИКАЦИЯМ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

3.1. Внимательно ознакомьтесь со спецификацией поставки мебели. Некоторые модули требуют подключения воды и/или электропитания.

3.2. Все коммуникации для подключения воды к модулям с мойками и смесителями должны находиться в стене.

3.3. Технологическое отверстие для подключения воды находится на задней стороне модуля с мойкой и смесителем, начинается на высоте 200 мм от пола и представляет из себя квадрат со сторонами 400 мм.

3.4. Слив рекомендуется располагать на высоте 350 мм от уровня пола по центру модуля. Диаметр сливной трубы 40 мм.

3.5. Подводы для  горячей и холодной воды рекомендуется располагать на высоте 500 мм от уровня пола, горизонтально, на расстоянии 100 мм справа и слева от центра модуля.

3.6. Подводы для горячей и холодной воды должны иметь перекрывающий кран, стандартный диаметр (0,5 дюйма), внешнюю резьбу.

3.7. Электропитание для  стандартных напольных модулей, а также для подключения электроприборов располагать на высоте 1000 мм. В случае двойных, тройных и т.д. розеток, располагать их горизонтально.

3.8. Электропитание для навесных модулей располагать на расстоянии не более 800 мм снизу от модуля, учитывая комплектацию и габаритные размеры.